SPIS TREŚCI

1.  Część ogólna	2

2.  Wprowadzenie	2

3.  Cel i zakres opracowania	3

4.  Stan prawny	3

4.1. Regulacje w Unii Europejskiej	3

4.2. Regulacje w Polsce	4

5.  Krajowy program usuwania azbestu	4

6.  Zadania gminy	5

7.  Właściwości azbestu i zagrożenie dla środowiska	6

7.1.  Właściwości azbestu	6

7.2.  Zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzkiego	9

8.  Klasyfikacja i ewidencja odpadów azbestowych	12

9.  Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest	13

10. Bezpieczne postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi  azbest	14

10.1. Użytkowanie wyrobów zawierających azbest	15

10.2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest	15

10.3. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest	16

11. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest	17

12. Finansowanie usuwania wyrobów azbestowych	17

13. Bilans wyrobów zawierających azbest na terenie gminy	24

14. Ilości odpadów zawierających azbest szacowane do usunięcia

w poszczególnych latach	32

15. Harmonogram usuwania wyrobów azestowych	35

16. Koszty usuwania wyrobów zawierających azbest	36

16.1. Szacunkowy koszt usunięcia wyrobów azbestowych z gminy	36

17. Harmonogram rzeczowy programu	38

18. Monitoring realizacji programu	39

18.1. Wskaźniki  monitorowania i oceny skuteczności wdrażania gminnego planu usuwania   wyrobów zawierających azbest	39

19. Dofinansowanie, zasady i projekt regulaminu	41

20. Wnioski z analizy oddziaływania programu na środowiska	44

21. Streszczenie w języku niespecjalistycznym	46

ZAŁĄCZNIKI:

nr 1:  Opis procedur postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest.

nr 2:  Oferty firm zajmującymi się usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

nr 3:  Wzór - przykład Regulaminu.. wraz z zasadami dofinansowania oraz

zestaw druków do Wniosku o dofinansowanie..

nr 4:  Kopia pisma MŚ - informacja o finansowaniu  usuwania  azbestu  przez osoby fizyczne

w ramach realizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów  zawierających azbest

stosowanych na terytorium Polski”

Załącznik poufny (1 egz.):

Załącznik inwentaryzacyjny - szczegółowy bilans inwentaryzacyjny.

# 1.  Część ogólna

Zadanie pt. „Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stara Kamienica” wykonano na podstawie umowy nr U-16/04/07 z dnia 16.04.2007r.,  zawartej pomiędzy Gminą Stara Kamienica a Zakładem Ochrony Środowiska „ATMON”                     w Jeleniej Górze.

Opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

# 2.  Wprowadzenie

Azbest znany jest od kilku tysięcy lat. Szerokie jego zastosowanie w stosunkowo dużych ilościach nastąpiło w okresie ostatnich 100 lat. Z uwagi na swoje niewątpliwe zalety, jak odporność na wysokie temperatury, na działanie mrozu, na działanie kwasów, elastyczność, dobre własności mechaniczne i małe przewodnictwo cieplne wykorzystywany był chętnie jako cenny surowiec również w Polsce.

Azbest stosowany był w produkcji około 3000 wyrobów przemysłowych, lecz przede wszystkim (około 85%) do produkcji wyrobów budowlanych, szczególnie płyt dachowych     i elewacyjnych, a także w mniejszych ilościach do produkcji rur, rozmaitych kształtek do kanałów wentylacyjnych, instalacyjnych i innych.

Na teren Polski po 1945 roku sprowadzono 2 miliony ton azbestu. Olbrzymia większość tego azbestu zużyta została do produkcji płyt azbestowo-cementowych. Szacuje się, że na terenie Polski znajduje się 15.500 tys. ton wyrobów zawierających azbest, w tym 14.900 tys. ton płyt azbestowo-cementowych oraz 600 tys. ton rur i innych wyrobów. Płyty, gdy są w dobrym stanie technicznym i nie są poddawane działaniom mechanicznym (np. nie są łamane lub poddane jakiejkolwiek obróbce mechanicznej, a zwłaszcza, gdy ich powierzchnia nie jest ścierana) nie stanowią zagrożenia dla zdrowia.

Trwałość wyrobów azbestowo-cementowych jest znaczna i szacowana, na co najmniej 30 do 60 lat. Ta trwałość może być, w zależności od warunków eksploatacji ograniczona. Główne czynniki, jakie wpływają na zmniejszenie trwałości wyrobów azbestowo-cementowych to kwaśne deszcze i oddziaływanie mechaniczne. Niezależnie od szacunków trwałości tych wyrobów (zwłaszcza płyt dachowych i elewacyjnych) problem pogarszania się ich stanu technicznego w miarę upływu czasu będzie narastać.

Zakaz wykorzystywania wyrobów zawierających azbest wprowadzono w Polsce                        w 1997r., w tym samym roku Sejm przyjął rezolucję w sprawie wycofywania azbestu                                 z gospodarki. Od 2002 r. realizowany jest rządowy „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, którego celem jest oczyszczenie terytorium kraju z azbestu, eliminacja negatywnych skutków zdrowotnych u osób narażonych na działanie azbestu, likwidacja oddziaływania tego minerału na środowisko oraz wdrożenie przepisów prawnych i norm unijnych dotyczących postępowania z azbestem.

# 3.  Cel i zakres opracowania

Celem Programu jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy Stara Kamienica. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wynikającymi z nich procedurami dotyczącymi postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. Określenie harmonogramu usuwania wyrobów zawierających azbest  wraz z oszacowaniem kosztów. Tym samym doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy wiejskiej Stara Kamienica oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie. W programie opisano ogólne mechanizmy oraz zasady pomocy, której Gmina zamierza udzielić osobom decydującym się na usunięcie elementów zawierających azbest z budynków lub budowli. Pomoc ta ma na celu zachęcić do podejmowania tego rodzaju działań oraz zmniejszyć ryzyko związane  z nieprawidłowym ich wykonaniem.

# 4.  Stan prawny

4.1. Regulacje w Unii Europejskiej

Akty prawne Unii Europejskiej szczegółowo regulują postępowanie  z azbestem oraz wyrobami zawierającymi azbest. Poszczególne regulacje dotyczą między innymi ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy pracach w kontakcie z wyrobami zawierającymi azbest,      a także ochrony środowiska, metod pomiarów zanieczyszczenia włóknami i pyłem azbestowym oraz metod zabezpieczenia przed emisją tych substancji. Zawarte są w nich również wytyczne i wskazówki dla państw członkowskich dotyczące wprowadzania przepisów regulujących problematykę azbestu.

4.2. Regulacje w Polsce

Regulacje prawne dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, począwszy od realizacji obowiązku dokonania przeglądu technicznego tych wyrobów do zdeponowania wytworzonych odpadów na składowisku, są zamieszczone w 20 aktach prawnych - 7 ustawach oraz 13 rozporządzeniach. Do  przepisów tych  zalicza się również rozporządzenie dotyczące dopuszczania wyrobów zawierających azbest                         (o specjalnym przeznaczeniu) do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

Azbest zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska zaliczany jest do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Powinien być wykorzystywany, przemieszczany i eliminowany przy zachowaniu szczególnych  środków ostrożności.

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska nakłada na posiadającego  wyroby zawierające azbest, obowiązek dokumentowania rodzaju, ilości i miejsc ich występowania oraz sposobu ich eliminowania ze środowiska.  Podmioty gospodarcze mają obowiązek przedkładania w/w informacji wojewodzie do 31 stycznia każdego roku.  W przypadku osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami  ustawa nakłada  obowiązek  przedłożenia informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania (wyrobów zawierających azbest) w formie uproszczonej odpowiednio do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do 31 stycznia każdego roku.

Ustawa nakłada także na wójta, burmistrza, prezydenta miasta obowiązek przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu (wyrobów zawierających azbest) raz na rok, do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Wojewoda prowadzi rejestr substancji uznanych za szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym obejmujący dane dotyczące azbestu.

# 5.  Krajowy program usuwania azbestu

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” powstał w wyniku :

- przyjęcia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. – w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki (M.P. Nr 38, poz. 373), w której Rada Ministrów została wezwana m.in. do opracowania programu zmierzającego do wycofywania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski,

- realizacji ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628, z 1998 r., Nr 156, poz. 1018, z 2000 r. Nr 88, poz. 986, oraz z 2001 r Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1793) oraz odpowiednich przepisów wykonawczych do tej ustawy,

- potrzeb oczyszczania kraju z azbestu oraz wyrobów zawierających azbest.

„Program...” ujmuje i podkreśla zasadę, że wyroby nieuszkodzone i w dobrym stanie technicznym, mogą być jeszcze wykorzystywane do 30-u lat tj. do 2032 r.

# 6.  Zadania gminy

Zadania gminy określone zostały w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”

Zadania określone w „Programie…” realizowane są na trzech poziomach: centralnym, wojewódzkim i lokalnym (pełny tekst znajduje się na stronie Ministra Gospodarki www.mg.gov.pl).

Projekt zarządzania „Programem…” na szczeblu gminy przedstawia  poniższy schemat.

Według „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” do zadań szczebla lokalnego należy:

- Uwzględnienie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnych planach gospodarki odpadami,

- Współpraca z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem,

- Przygotowanie wykazów obiektów zawierających azbest oraz rejonów występującego narażenia na ekspozycję azbestu,

- Przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowanych z realizacji zadań „Programu…”

Do zadań rady gminy należy:

- Przyjmowanie rocznych sprawozdań rzeczowo - finansowych z realizacji zadań „Programu....” oraz zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo – finansowego na rok następny.

# 7.  Właściwości azbestu i zagrożenie dla środowiska

7.1.  Właściwości azbestu

Mianem azbestu określa się krzemianowe minerały włókniste z grupy serpentynu lub amfibolu, które wykazują znaczną wytrzymałość na rozciąganie, źle przewodzą ciepło, mają właściwości dźwiękochłonne i są względnie odporne na działanie czynników chemicznych. Najczęściej spotykanymi odmianami krystalograficznymi azbestu jest chryzolit (minerał serpentynowy) oraz  krokidolit i amozyt (minerały amfibolowe). Odmiany  te różnią się między sobą barwą, gęstością, budową, a przede wszystkim zawartością procentową  składników, którymi są : SiO2, Fe2O3, FeO, MgO, CaO, Na2O, N2O.

Najczęściej stosowana odmiana - azbest chryzotylowy - stanowi uwodniony krzemian magnezu, zawierający nieznaczne domieszki żelaza i glinu oraz , w zależności od pochodzenia, domieszki takich związków jak dwutlenek tytanu, dwutlenek niklu, dwutlenek manganu, trójtlenek chromu trójwartościowego. Azbest niebieski (krokidolit) jest uwodnionym krzemianem magnezowo-żelazowym. Różnice w budowie azbestów chryzolowego (włókna rurkowe) oraz amfibolowego ( włókna prętowe) mają wpływ na ich właściwości  fizyczne  i chemiczne. Azbest chryzotylowy jest wytrzymały, elastyczny, ognioodporny, źle przewodzi ciepło, elektryczność i dźwięk, jest odporny na alkalia, ale rozkłada się w kwasie solnym. Azbest amfibolowy jest kruchy i odporny na działanie kwasów.

Izolacje cieplne  najczęściej wykonuje się z azbestu chryzotylowego. Jest on bardziej odporny na działanie wysokich temperatur niż inne odmiany, gdyż zawiera więcej tlenku magnezu.

Azbest chryzotylowy ma bardzo rozwiniętą powierzchnię, charakteryzuje się wysoką zdolnością sorpcyjną i łatwo tworzy z wodą zawiesinę (suspensję). Powierzchnia włókien           o grubości 0,1 mm wynosi 400 cm2, a włókien o grubości  0,001 mm jest 100-krotnie większa. Jeszcze większa może być powierzchnia tzw. włókien puszystych.

Właściwości fizyczno- chemiczne azbestu  zmieniają się przy ogrzewaniu na skutek dehydratacji. Azbest ogrzewany powyżej 110o C  traci on 2/3 zaadsorbowanej wody, a w temperaturze 370 o C  - całość wody. Jest to proces odwracalny . W wyższych temperaturach hydratacja  staje się  nieodwracalna, a w temperaturze 700 o C ostatecznie się kończy. Azbest topi się w temperaturze – rzędu 1500 o C.

Włókna azbestu charakteryzują się dużą wytrzymałością, znacznie przewyższającą wytrzymałość wielu innych wytwarzanych włókien sztucznych.  Z uwagi na ich elastyczność znalazły zastosowanie także do produkcji mat izolacyjnych narażonych na wibrację.

Azbest stosowany jest od przeszło stu lat w różnych gałęziach gospodarki światowej do produkcji wielu wyrobów przemysłowych. Roczna produkcja azbestu w latach osiemdziesiątych wynosiła ponad 4 miliony ton. Każdego roku wytwarzano ok. 2,5 mld m2 wyrobów azbestowych. Głównymi producentami azbestu były w tym czasie ZSRR i Kanada.

Na bazie azbestu otrzymywano następujące produkty :

- płyty dachowe w budownictwie, np. eternitowe i inne,

- ściany osłonowe i osłony konstrukcji stalowych,

- osłony ścian ciągów wentylacyjnych i szybów w windach, elementy klap, osłony          w pionach kanalizacji zewnętrznej, zsypów spustowych oraz zsypów na śmieci, elementy okładzin lub wykładzin nisz elementów grzejnych, wykładziny mebli wbudowanych w ściany w  obszarze urządzeń grzejnych,

- izolacje cieplne i ognioodporne, izolacje elektryczne i akustyczne,

- elementy cierne do hamulców i sprzęgieł,

- uszczelnienia i szczeliwa,

- wyroby tekstylne wzmacniane, impregnowane oraz nasycane,

- odzież ochronna do pracy z tłuszczami, olejami, gorącymi płynami, stężonymi alkaliami i kwasami,

- płyty i wykładziny dachowe, podłogowe oraz sufitowe,

- wyroby z tworzyw sztucznych,

- wypełniacze do tworzyw sztucznych i farb.

Ze względu na małą  wartość współczynnika przewodnictwa cieplnego azbest znalazł szczególnie szerokie zastosowanie jako materiał izolacyjny.

Wśród wyrobów azbestowych można wydzielić dwie główne grupy :

- produkty cementowo-azbestowe ( wysoki udział substancji wiążącej, niski 15% - udział azbestu), do których należą płyty tablice, rury, kanały. Gęstość objętościowa tych wyrobów jest stosunkowo wysoka- z reguły powyżej 1000 lub 1500 kg/m3; spójność nitek w tych wyrobach jest tak wysoka, że nie występuje żadne lub prawie żadne ich uwolnienie (wyjątkiem jest obróbka tnąca lub proces niszczenia);

- słabo połączone produkty azbestowe (wysoki – ponad 60%-udział azbestu, niski –substancji wiążącej); są  to tynki, maty, płyty azbestowe, materiały izolujące i chroniące, sznurki uszczelkowe, papy itd.; ich gęstość objętościowa jest stosunkowo niska ( najczęściej poniżej 1000 kg/m3).

Do głównych odbiorców płyt azbestowo-cementowych należeli :

- budownictwo wiejskie,

- miejskie budownictwo mieszkaniowe,

- budownictwo przemysłowe,

- energetyka ( chłodnie kominowe)

Generalnie w budownictwie stosowano azbest w formie wyrobów  budowlanych powszechnego wykorzystania; eternit, płyty prasowane płaskie, płyty KARO – dachowe, pokrycia lub elewacje, rury azbesto-cementowe wysokociśnieniowe( krokidolit) i kanalizacyjne, stosowane także jako  przewody wentylacyjne i dymowo-spalinowe, kształtki azbestowo-cementowe oraz elementy  wielkowymiarowe, stosowane w budownictwie ogólnym i przemysłowym, płyty azbesto-cementowe płaskie (wykorzystywane w lekkich przegrodach  ścian warstwowych i wbudowane w płyty warstwowe prefabrykowane).

Azbest stosowano w elektrociepłowniach i elektrowniach, w obmurzach kotłowni (jako izolacje termiczne w formie sznurów i tektur na uszczelnieniach dylatacji podgrzewaczy powietrza), a także w uszczelnieniach urządzeń poddawanych  wysokiej temperaturze,                         w zaworach, wymiennikach ciepła, izolacjach tras ciepłowniczych (jako płaszcze azbesto-cementowe lub azbestowo-glinowe). Wyroby zawierające azbest stosowano także w kominach  o dużej wysokości, w chłodniach kominowych (płyty w  zraszalnikach                           i w obudowie wewnętrznej chłodni), w chłodniach wentylatorowych (w obudowie wewnętrznej chłodni), rurach odprowadzających parę, zraszalnikach  itp.( w formie izolacji cieplnej ze sznura azbestowego).

7.2.  Zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzkiego

Początkowo azbest nie był traktowany jako substancja szkodliwa. Dopiero lata dziewięćdziesiąte zeszłego stulecia doprowadziły do zajęcia zdecydowanego stanowiska                w sprawie azbestu. Azbest pojawił się na liście substancji niebezpiecznych zgodnie                         z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1997 r. w/s substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia (Dz. U. Nr 105, poz.671). Aktualnie azbest znajduje się w wykazie substancji niebezpiecznych stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w/s  substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem ( Dz. U. Nr 201, poz. 1674) jako substancja o udowodnionym działaniu rakotwórczym, stanowiąca zagrożenie dla zdrowia w następstwie narażenia na długotrwałe oddziaływanie na drogi oddechowe.

Ponadto w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz. U. Nr 129 z 2007 r. poz. 902

z późn. zm.) Prawo Ochrony Środowiska w art. 160 ust. 2  azbest został uznany za substancję stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska.

Zagrożenie azbestem jest wynikiem wprowadzenia azbestu poprzez drogi oddechowe, przy czym stopień zagrożenia zależy od rodzaju pyłu, wielkości ziarna, stopnia  zapylenia       i czasu oddziaływania.  Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien, zawieszonych w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie występuje ich wdychanie, wyroby  z udziałem azbestu nie stanowią  zagrożenia  dla zdrowia. Na występowanie i typ patologii wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien i ich stężenie oraz czas trwania narażenia.

Biologiczna agresywność pyłu azbestowego jest zależna od stopnia penetracji i liczby włókien, które uległy retencji w płucach, jak również od fizycznych i aerodynamicznych cech włókien. Szczególne  znaczenie ma w tym przypadku średnica włókien. Włókna cienkie,            o średnicy poniżej 3 mikrometrów, przenoszone są łatwiej i docierają do końcowych odcinków dróg oddechowych, podczas gdy włókna grube, o średnicy powyżej 5 mikrometrów, zatrzymują się w górnych odcinkach dróg oddechowych. Skręcone włókna chryzotylu o dużej średnicy mają tendencję do zatrzymywania się wyżej, w porównaniu                   z igłowymi włóknami azbestów amfibolowych, z łatwością przenikających do obwodowych części płuc. Dlatego kontakt z azbestem amfibolowym niesie ze sobą ryzyko zdrowotne znacznie większe niż  z azbestem chryzotylowym. Groźne dla zdrowia są włókna respirabilne, wystarczająco drobne by przeniknąć głęboko do płuc. Lecz nie wszystkie najdrobniejsze włókna są owymi groźnymi włóknami  respirabilnymi. Za  włókna respirabilne, zgodnie                    z definicją uznajemy włókna dłuższe niż 5 mikrometrów, o średnicy mniejszej niż                       3 mikrometry, a stosunek  długości włókna do jego grubości nie jest mniejszy niż 3 : 1.

Długotrwałe wdychanie pyłu  azbestowego może być przyczyną następujących chorób układu oddechowego :

- pylicy azbestowej ( azbetozy),

- łagodnych zmian opłucowych ,

- raka płuc ( najpowszechniejszego nowotworu złośliwego, powodowanego przez azbest),

- międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej, nowotworów o wysokiej złośliwości.

Dlatego wykorzystywanie wyrobów zawierających azbest w sposób umożliwiający emisję azbestu do środowiska jest niedopuszczalny. Przy wykorzystywaniu wyrobów zawierających azbest należy uwzględniać okres upływu gwarancji producenta wyrobu oraz wyniki przeprowadzonych kontroli i oceny stanu wyrobów. W przypadku ujawnienia widocznych uszkodzeń lub zużycia wyrobu zawierającego azbest należy go bezzwłocznie usunąć.

Natomiast nie ma dowodów świadczących, że spożywanie wody pitnej płynącej rurami  azbesto - cementowymi  jest szkodliwe dla zdrowia. Potwierdziły to badania prowadzone                w Stanach Zjednoczonych  i Kanadzie. Takie stanowisko prezentuje również WHO jak                i Państwowy Zakład Higieny. Z powyższych względów istniejące przewody  azbesto - cementowe można eksploatować do czasu ich technicznego zużycia i wtedy dopiero zastąpić je przewodami bezazbestowymi np. z tworzyw sztucznych.

Minister Pracy i Polityki Społecznej Rozporządzeniem z dnia 29 listopada 2002 r.              w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia                           w środowisku  pracy ustalił wartości  najwyższych dopuszczalnych  stężeń  chemicznych                i pyłowych  czynników dla zdrowia (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 zmiana w Dz. U. z 2005 r. Nr 212, poz. 1769) Wśród  pyłów znalazły się  także pyły zawierające azbest. Szkodliwe działanie azbestu może zostać zwielokrotnione w momencie jednoczesnego narażenia organizmu na inne substancje (metale ciężkie, dym tytoniowy czy węglowodory aromatyczne).

Tabela1.

Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłowych czynników zawierających azbest, szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (rozporządzenie Ministra Pracy               i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy)

| Lp. | Nazwa i nr CAS4 czynnika szkodliwego dla zdrowia | Najwyższe dopuszczalne stężenia |
| --- | --- | --- |
|  |  | Mg/m3 | Włókien w cm3 |
| 1. | Pyły zawierające azbest (jeden lub więcej rodzajów azbestu wymienionych poniżej): Aktynolit [77536-66-4] Antofilit [77536-67-5] Chryzotyl [12001-29-5] Grueneryt [12171-73-5] Krokydolit [12001-28-4] Tremolit [77536-68-6] |  |  |

|  | pył całkowity1 | 0,5 | - |
| --- | --- | --- | --- |
|  | włókna respirabilne3 | - | 0,1 |
| 2. | Pyły talku i talku zawierającego włókna mineralne (w tym azbest): [14807-96-6] |  |  |
|  | Talk zawierający włókna mineralne (w tym azbest): |  |  |
|  | pył całkowity1 | 1 | - |
|  | włókna respirabilne3 | - | 0,5 |

1Pył całkowity – zbiór wszystkich cząstek otoczonych powietrzem  w  określonej objętości powietrza

3włókna respirabilne – włókna o długości powyżej 5 µm o maksymalnej średnicy poniżej 3µm i o stosunku długości średnicy >3

4CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number) jest oznaczeniem numerycznym substancji pozwalającym jednoznacznie zidentyfikować substancję chemiczną)

Nadal  istotne zagrożenia dla środowiska stanowią „dzikie wysypiska azbestu”                    (w lasach, odkrytych wyrobiskach). Są one źródłem pyłów zawierających azbest. Drugim źródłem pylenia są uszkodzone powierzchnie płyt na dachach i elewacjach budynków.

# 8.  Klasyfikacja i ewidencja odpadów azbestowych

Definicje odpadów oraz odpadów niebezpiecznych, do których zalicza się odpady zawierające azbest określone są w art. 3 odpowiednio ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (tekst jednolity Dz. U.  z 2007 r. Nr  39, poz. 251 z późn. zm.).

Pod pojęciem odpadów należy rozumieć - substancje lub przedmioty należące do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz odpadów pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do pozbycia których jest zobowiązany (art. 3 ustawy              o odpadach – Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628 z późn. zm.). Zgodnie z tą definicją posiadacz substancji lub przedmiotu, ocenia czy są one odpadami, czy też nie stanowią odpadów. Niezależnie od woli posiadacza odpadami są również przedmioty lub substancje, których pozbycie się jest nakazane np. azbest.

Odpady zawierające azbest  zaliczane są do grupy odpadów niebezpiecznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. Nr 112,  poz. 1206) można je zakwalifikować jako:

- 06 07 01* – odpady azbestowe z elektrolizy,

- 06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu,

- 10 11 81* - odpady zawierające azbest ( z hutnictwa szkła),

- 10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji  elementów  cementowo-azbestowych,

- 15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

- 16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest,

- 16 02 12*- zużyte urządzenia zawierające wolny azbest,

- 17 06 01*-materiały izolacyjne zawierające azbest,

- 17 06 05*- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ( odpady azbestowo-cementowe).

Na wytwórcy odpadów, oprócz ich klasyfikacji  spoczywa obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów wg wzorów określonych w rozporządzeniu  Ministra Środowiska z dnia w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U.  z 2006r. Nr 30, poz. 213). Ewidencje odpadów prowadzi się za pomocą dwóch dokumentów: karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów.

Karty ewidencji odpadów wypełnia podmiot wytwarzający odpad. Zakłada się je               i prowadzi dla każdego rodzaju odpadu odrębnie. W przypadku odpadów zawierających azbest może to być użytkownik obiektu lub miejsca zawierającego azbest jak i również firma zajmująca się odbiorem tych odpadów.

Karta przekazania odpadu jest wypełniana przez posiadacza przekazującego odpady na rzecz innego posiadacza odpadów. Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad zobowiązany jest do potwierdzenia na karcie przekazania odpadu fakt jego przyjęcia.

Dokumentacja związana z ewidencją odpadów powinna być przechowywana przez         5 lat. W przypadku wytworzenia w danym roku odpadów azbestowych należy uwzględnić te w zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach  i ilości wytworzonych odpadów oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami przekazywanym do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytworzenia odpadu.

# 9.  Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest

Wyroby zawierające azbest klasyfikowane są w dwóch klasach. Kryterium klasyfikacji opiera się na zawartości azbestu, stosowanego spoiwa oraz gęstości objętościowej wyrobu.

Klasa I - wyroby o gęstości objętościowej mniejszej od 1000 kg/m3 definiowane jako „miękkie”, zawierające powyżej 20% (do 100%) azbestu. Wyroby te łatwo ulegają uszkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna emisja włókien azbestu do otoczenia. Najczęściej stosowanymi w tej klasie były wyroby tekstylne z azbestu używane przez pracowników w celach ochronnych, koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe  m.in.w sprzęcie AGD, płytki podłogowe PCW oraz materiały i wykładziny cierne.

Klasa II - wyroby o gęstości objętościowej powyżej 1000 kg/m3 definiowane jako „twarde”, zawierające poniżej 20% azbestu. W wyrobach tych włókna azbestowe są mocno związane, a w przypadku mechanicznego uszkodzenia (np. pęknięcia) ma miejsce stosunkowo niewielka emisja azbestu do otoczenia w porównaniu z wyrobami klasy I. Niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i środowiska stwarza mechaniczna obróbka tych wyrobów (cięcie, wiercenie otworów) oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokości                 w trakcie prac remontowych.

Z zaliczanych do klasy II wyrobów najbardziej w Polsce rozpowszechnione są płyty azbestowo-cementowe faliste oraz płyty azbestowo-cementowe „karo” stosowane jako pokrycia dachowe, szczególnie na terenach wiejskich oraz płyty płaskie wykorzystywane jako elewacje w budownictwie wielokondygnacyjnym na osiedlach miejskich. W znacznie mniejszych ilościach produkowane i stosowane były inne wyroby azbestowo- cementowe,            z  których należy wymienić przede wszystkim rury służące do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w budownictwie jako przewody kominowe i zsypy.

Przyjęto 30-letni (lata 2003-2032) okres realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terytorium Polski. Okres ten podzielono na trzy podokresy 10-letnie, dla których określono przewidywane ilości odpadów, wytwarzanych w wyniku usuwania wyrobów z azbestem. Około 90 % tych odpadów stanowią wyroby azbestowo-cementowe.

Przy tak określonym terminie ostatecznego usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest, wiele z nich przekroczy normy i granice bezpiecznego użytkowania. Istotne jest więc ustalenie kolejności usuwania wyrobów zawierających azbest.

# 10. Bezpieczne postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi  azbest

Metody bezpiecznego postępowania z azbestem i materiałami zawierającymi azbest, począwszy od eksploatacji tych wyrobów poprzez usuwanie, transport i składowanie określone są szczegółowo poprzez obowiązujące w Polsce przepisy prawne.

10.1. Użytkowanie wyrobów zawierających azbest

Bezpieczne użytkowanie płyt azbestowo-cementowych uwarunkowane jest, oprócz czynnika czasu użytkowania, także właściwym ich zabezpieczeniem. Znane są dwie metody zabezpieczania wyrobów z azbestem:

- obudowanie

- pokrycie powłoką (kapsulacja)

Pierwsza metoda polega na odizolowaniu wyrobów zawierających azbest od otoczenia poprzez obudowanie ich pyłoszczelną przegrodą wykonaną np. ze sklejki lub płyt gipsowych. Natomiast kapsulacja to pokrycie powierzchni tych wyrobów specjalnymi substancjami impregnującymi uniemożliwiającymi kruszenie się azbestu lub błonotwórczymi, które tworzą na powierzchni materiału warstwę uniemożliwiającą odłamywanie się zewnętrznych cząstek wyrobu.

Należy nadmienić, że czynnikiem negatywnie wpływającym na obecny stan wyrobów azbestowych (pokryć dachowych i elewacji) był ich nieprawidłowy montaż (dotyczy to głównie terenów  wiejskich), powodujący pękanie płyt oraz ich odkształcanie. Dodatkowym czynnikiem jest nieprzestrzeganie terminów konserwacji, a nawet całkowity brak konserwacji.

Czas użytkowania płyt azbestowo-cementowych (prawidłowo założonych                          i zamontowanych, pomalowanych farbą akrylową i konserwowanych co 5-7 lat) określony został na 30 lat. W Polsce wiele wyrobów jest użytkowanych średnio od 10 do 50 lat.

10.2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Największe zagrożenie emisji szkodliwych dla zdrowia człowieka włókien azbestowych stwarza proces usuwania wyrobów zawierających azbest. Prace związane                    z usuwaniem azbestu muszą być prowadzone w taki sposób, aby wyeliminować lub zminimalizować uwalnianie się azbestu do środowiska, tak aby nie zostały przekroczone dopuszczalne wartości stężeń włókien azbestowych w powietrzu.

Wymagania w zakresie usuwania tych wyrobów określone zostały szczegółowo w odpowiednich rozporządzeniach. Prace przy usuwaniu azbestu mogą prowadzić jedynie wykonawcy posiadający odpowiednie wyposażenie techniczne i zatrudniający przeszkolonych pracowników.

Podczas prac mających na celu naprawę lub usunięcie wyrobów zawierających azbest wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia tablic ostrzegawczych o rodzaju prowadzonych prac, odgrodzenia terenu prac oraz zastosowania odpowiednich środków technicznych  w celu emisji włókien azbestu. Istotne jest także takie prowadzenie prac, aby wyroby azbestowe usuwane były w całości, unikając ich złamania. Przy wykonywaniu takich prac konieczne jest także stosowanie sprzętu zabezpieczającego układ oddechowy i odpowiedniej odzieży ochronnej.

10.3. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

Jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów azbestowych jest ich składowanie. Odpady azbestowe mogą być deponowane jedynie na składowiskach odpadów niebezpiecznych przeznaczonych wyłącznie do składowania odpadów azbestowych, na wydzielonych częściach składowisk odpadów niebezpiecznych oraz  na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne pod warunkiem, że spełnione zostały warunki techniczne dotyczące bezpiecznego składowania odpadów azbestowych.

Jedynie odpady azbestowe o kodach 17 06 01* i 17 06 05* pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej mogą być składowane na składowiskach zlokalizowanych w specjalnie wykonanych zagłębieniach terenu                         z zabezpieczonymi ścianami bocznymi.

W celu zabezpieczenia przed emisją pyłów powierzchnię każdej kolejnej warstwy odpadów przykrywa się folią lub warstwą gruntu. Po zakończeniu eksploatacji składowiska (na poziomie 2 m poniżej poziomu terenu otoczenia) należy wypełnić je ziemią do poziomu terenu.

Na mocy ustaleń z negocjacji akcesyjnych istniejące składowiska, które nie spełniają wymagań dyrektywy powinny być zmodernizowane najpóźniej do 1 lipca 2012 r. Nowe składowiska odpadów azbestowych powinny spełniać wymagania konstrukcyjne dyrektywy         z chwilą ich zakładania.

# 11. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

Procedury zostały ujęte w czterech grupach. Są to:

Grupa I. 	Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami i urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierające azbest.

Procedura 1 – dotycząca obowiązków w czasie użytkowania obiektów, instalacji i urządzeń.

Procedura 2 – dotycząca obowiązków przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Grupa II.	Procedury obowiązujące wykonawców prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwórców odpadów niebezpiecznych.

Procedura 3 – dotycząca postępowania przy pracach przygotowawczych do usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Procedura 4 – dotycząca prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu (terenu) instalacji.

Grupa III.	Procedura obowiązująca prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Procedura 5 – dotycząca przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Grupa IV.	Procedura obowiązująca zarządzającego składowiskami odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Procedura 6 – dotycząca składowania odpadów na składowisku przeznaczonym do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest lub innym, spełniającym odpowiednie warunki techniczne.

Opis procedur  przedstawiono w  załączniku  nr 1  do niniejszego programu.

# 12. Finansowanie usuwania wyrobów azbestowych

Koszty związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest ciążą na właścicielu nieruchomości, na terenie którego się znajdują. Środki z budżetu państwa nie są przeznaczone na działania inwestycyjne, w tym na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest.  Zatem finansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu staje się poważnym problemem. Przyjęta została zasada obowiązująca w UE, że „zanieczyszczający płaci”. Istnieją jednak możliwości uzyskania dofinansowania powyższego działania ze środków zewnętrznych. Wsparcie finansowe można uzyskać ze strony krajowych  lub zagranicznych funduszy na ochronę środowiska. Jednak środki te są przeznaczone na realizację dużych projektów, dlatego też gmina powinna występować jako beneficjent.  Środki te nie są przeznaczone programy dotyczące dofinansowania usuwania wyrobów azbestowych. Można je uzyskać               w ramach programów dotyczących np. rewitalizacji wsi (w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ), czy też w ramach zadań wynikających z programu Infrastruktura i Środowisko, jako zadania uzupełniające.

Bardzo ważna jest rola gminy w tych działaniach. Wielu mieszkańców nie będzie stać na pokrycie kosztów usunięcia azbestu samodzielnie, a w konsekwencji będzie on nadal stwarzał zagrożenie.

W załączniku nr 4 przedstawiono  informację o finansowaniu  usuwania  azbestu  przez osoby fizyczne w ramach realizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów  zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”.

Poniżej informacyjnie przedstawiono źródła finansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska w szerokim zakresie, zarówno w formie dotacji jak i kredytów:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Fundacje,

- środki finansowe z Unii Europejskiej,

- kredyty komercyjne i preferencyjne.

Poniżej przedstawiono niektóre z nich. Wymieniona jest tam również jednostka, która specjalizuje się  w poszukiwaniu źródeł dofinansowania projektów infrastrukturalnych realizowanych bądź planowanych na terenie gmin województwa dolnośląskiego,                            z wykorzystaniem zidentyfikowanych środków pomocowych oferowanych przez międzynarodowe fundusze, programy itp. (Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  z siedzibą w Wałbrzychu:  www.darr.pl)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Głównym zadaniem NFOŚiGW jest wspieranie finansowe przedsięwzięć podejmowanych dla poprawy jakości środowiska w Polsce. Główne kierunki jego działalności określa Polityka Ekologiczna Państwa, natomiast co roku aktualizowane są cele szczegółowe - dokumenty wewnętrzne Narodowego Funduszu, w tym zwłaszcza zasady udzielania pomocy finansowej oraz lista przedsięwzięć priorytetowych. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, w tym ochrony środowiska przed odpadami, zakłada się dofinansowanie zadań inwestycyjnych zgodnych z niżej wymienionymi programami priorytetowymi:

- Likwidacja uciążliwości starych składowisk odpadów niebezpiecznych.

- Unieszkodliwianie odpadów powstających w związku z transportem samochodowym (autozłom, płyny eksploatacyjne, akumulatory, ogumienie, tworzywa sztuczne) oraz zbiórka i wykorzystanie olejów przepracowanych.

- Przeciwdziałanie powstawaniu i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych   i odpadów  niebezpiecznych.

- Realizacja międzygminnych i regionalnych programów zagospodarowania odpadów komunalnych (w tym budowa zakładów przetwórstwa odpadów oraz wspomaganie systemów zagospodarowywania osadów ściekowych).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Fundusz udziela dofinansowania w różnych formach, na cele określone w art. 409 ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z rocznym planem finansowym, listą przedsięwzięć priorytetowych oraz kryterium wyboru przedsięwzięć uchwalonymi przez Radę Nadzorczą Funduszu:

Zasady ogólne:

-  pożyczka lub dotacja udzielana jest na podstawie umowy cywilnoprawnej,

- udzielenie wsparcia inwestorowi następuje po przeprowadzeniu procedury przetargowej na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych,

-  w zależności od kwoty wsparcia, udzielane jest ono na podstawie uchwały Zarządu Funduszu, albo Rady Funduszu,

Fundusz współfinansuje zadania do kwoty 50% udokumentowanych kosztów; dla podmiotów, które nie odliczają podatku Vat koszt zadania jest kosztem brutto, dla pozostałych netto.

Fundusz udziela dofinansowania, po zapewnieniu zbilansowania kosztów zadania i po wywiązaniu się z obowiązków uiszczenia opłat i kar, stanowiących przychód funduszu.

Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu, przyjmowane są na podstawie art. 414 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska przez Radę Nadzorczą Funduszu. Jednym z najważniejszych jest kryterium zgodności z polityką ekologiczną państwa: - polega na preferowaniu zadań zgodnych z listą przedsięwzięć priorytetowych, uchwalaną corocznie przez Radę Nadzorczą.

Informacje szczegółowe dotyczące tego Funduszu dostępne są na stronie internetowej: www.fos.wrocl.pl

Powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Środki powiatowych funduszy  mogą być przeznaczone na:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,

- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,

- wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,

- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,

- urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, oraz parków,

- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,

- wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,

- profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,

- wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,

- wspieranie ekologicznych form transportu,

- działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,

- inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska                       i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska,

- realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi.

Gminne  fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Środki gminnych funduszy mogą być  przeznaczone są na:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,

- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,

- wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,

- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,

- urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,

- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,

- wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,

- profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,

- wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,

- wspieranie ekologicznych form transportu,

- działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,

- inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Banki

Kilka banków w Polsce specjalizuje się w udzielaniu kredytów na finansowanie zadań w ochronie środowiska i gospodarce odpadami. Najważniejsze  z nich to  :

- Bank Ochrony Środowiska S.A.

- Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Ochrony Środowiska S.A. w ramach realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” udziela proekologicznych kredytów przede wszystkim na :

- bezpieczne usuwanie wyrobów azbestowych i ich unieszkodliwienie poprzez złożenie na składowisku,

- pokrywanie azbestowych płyt dachowych i materiałów elewacyjnych substancjami zabezpieczającymi przed emisją włókien azbestu.

Pomoc finansową związaną z usuwaniem azbestu mogą również stanowić kredyty BOŚ S.A. udzielane na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.  Umożliwiają one finansowanie inwestycji, polegających  min. na  ocieplaniu ścian budynków. Kredytów na termomodernizację  BOŚ S.A. udziela we współpracy z WFOŚiGW oraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. O kredyty te mogą ubiegać się właściciele i zarządcy budynków, na podstawie audytu energetycznego , wykazującego uzyskanie oszczędności zużycia ciepła w wyniku przeprowadzonych zmian. Po zakończeniu zadania kredytobiorca uzyskuje premię termomodernizacyjną w wysokości 25% kwoty kredytu z Funduszu Termomodernizacyjnego.

Fundacje, agencje i programy pomocowe

W Polsce działa wiele instytucji publicznych i prywatnych, które wspierają działania edukacyjne, modernizacyjne i inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska. Poniżej wymieniono niektóre z nich:

Fundacja EkoFundusz

EkoFundusz wspiera finansowo udzielając bezzwrotnych dotacji a także preferencyjnych pożyczek. Dotacje uzyskać mogą jedynie projekty dotyczące inwestycji związanych bezpośrednio z ochroną środowiska (w ich fazie implementacyjnej), a w dziedzinie przyrody również projekty nie inwestycyjne. EkoFundusz nie dofinansowuje badań naukowych, akcji pomiarowych, a także studiów i opracowań oraz tworzenia wszelkiego rodzaju dokumentacji projektowej.

Informacje szczegółowe dostępne są na stronie internetowej: www.ekofundusz.org.pl

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  z siedzibą w Wałbrzychu  (www.darr.pl)

Usługi oferowane i realizowane na rzecz samorządu terytorialnego obejmują min :

- poszukiwanie źródeł dofinansowania projektów infrastrukturalnych realizowanych bądź planowanych na terenie gmin województwa dolnośląskiego,                                z wykorzystaniem zidentyfikowanych środków pomocowych oferowanych przez międzynarodowe fundusze, programy etc.,

- pomoc w przygotowaniu realizacji gminnych projektów infrastrukturalnych,

- pomoc w przygotowaniu wniosku/aplikacji celem pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów,

- pomoc gminom bądź instytucjom w przygotowaniu projektów współpracy,

- opracowywanie dokumentów, których przygotowania wymagają procedury programów pomocowych,

- wykonywanie funkcji nadzoru, kontroli, monitoringu, doradztwa i sprawozdawczości w stosunku do projektów finansowanych przez międzynarodowe lub europejskie programy lub fundusze,

- pomoc doradcza przy organizowaniu przepływów finansowych w projekcie oraz przy przygotowywaniu sprawozdań finansowych i raportów merytorycznych,

- utworzenie i bieżące stosowanie standardowych formatów raportów kontrolnych dotyczących wszystkich istotnych aspektów realizacji projektów,

- pozyskiwanie i ocena raportów okresowych,

- pozyskiwanie raportów końcowych i opiniowanie zasadności dokonywania płatności dla projektów,

- sprawdzanie dokumentów finansowych będących podstawą zaliczania wydatków w ramach projektów,

- udzielanie informacji o nowych inicjatywach UE dotyczących wsparcia dla krajów stowarzyszonych,

- doradztwo w zakresie identyfikacji potrzeb instytucji lokalnych oraz kojarzenie tych potrzeb z dostępnymi środkami w ramach programów UE.

Fundusze unijne

Narodowa Strategia Spójności 2007-2013

Określa ona priorytety wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych                  w latach 2007-2013. Cele jej będą realizowane poprzez Regionalne Programy Operacyjne, zarządzanych przez zarządy poszczególnych województw (jednym z nich jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko). Pogramy te są współfinansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. (www.fundusze.dolnyslask.pl, a także strona internetowa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl))

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW)

Środki unijne przeznaczone będą na rozwój (rewitalizacja) wsi. (www.fundusze.dolnyslask.pl, a także strona Ministerstwa Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.min.rol.gov.pl).

W 2007 roku pojawiły się nowe możliwości dofinansowania usuwania azbestu –        „w trójkącie” Ministerstwo Środowiska – NFOŚ - główny koordynator „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” prowadzone są przygotowania do uruchomienia programu pomocy  publicznej, z którego w latach 2008-2013 można będzie dofinasowywać prace związane z usuwaniem azbestu.

# 13. Bilans wyrobów zawierających azbest na terenie gminy

Inwentaryzacja została przeprowadzona przez Zakład Ochrony Środowiska „ATMON” w Jeleniej Górze w oparciu o ankiety opracowane specjalnie do tego celu. Jej wzór został tak sporządzony, aby zawierał wszelkie niezbędne dane wynikające                          z obowiązujących przepisów w zakresie inwentaryzowania azbestu, a jednocześnie tak, aby wypełnienie tej ankiety nie sprawiało problemów mieszkańcom gminy. Urealniono                        i rozbudowano niektóre zapisy w tabelach zachowując proporcjonalność punktacji, która kwalifikuje obiekt do odpowiedniej grupy pilności.

Ankiety zostały dostarczone sołtysom. Na teren gminy skierowano ok. 1500 ankiet. Część ankiet została wypełniona w pełnym zakresie i czytelnie, pozostała tylko częściowo. Niemniej jednak ankiety te pozwoliły na dokonanie inwentaryzacji w sposób najpełniejszy jak to możliwe.

Pełna dokumentacja dotycząca inwentaryzacji nieruchomości posiadających wyroby zawierające azbest na terenie gminy Stara Kamienica stanowi wydzielony Załącznik inwentaryzacyjny, ale będący integralną częścią „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stara Kamienica”. Materiał ten stanowi informacje poufne ze względu na dane dotyczące osób fizycznych, które wzięły udział w inwentaryzacji.

Do inwentaryzacji wykorzystano również zestawienie zbiorcze sporządzone przez sołtysów, informacje z gminy,  otrzymane  pisma z zakładów pracy i inne zapisy o azbeście oraz informacje telefoniczne lub ustne.

Tematyka azbestu, a praktycznie jego usuwanie jest problemem znanym całej społeczności lokalnej, a służby ochrony środowiska gminy wykazują duże zaangażowanie w tym temacie. Szkodliwość tego minerału dla zdrowia ludzi jest niezaprzeczalna. W trakcie pracy nad tym „Programem ...”  autorzy nie spotkali się  z osobami, które nie wiedziałyby           o zagrożeniu wynikającym z przebywania w pomieszczeniach z wyrobami zawierającymi azbest. Dlatego w większości lokalna społeczność efektywnie współpracowała w trakcie zbierania informacji o nieruchomościach posiadających azbest. Jednak zdarzały się przypadki braku takiej współpracy. Wynikało to z kwestii finansowych. Koszt usunięcia azbestu spoczywa na właścicielu. Mimo zapewnień, że gmina starać się będzie o pomoc finansową dla tych działań, nie wszyscy mieszkańcy gminy udzieli informacji o azbeście.

W obliczeniach szacunkowej ilości azbestu w gminie autorzy uwzględnili ten problem braku lub niepełnych informacji. Posiadając dużą liczbę ankiet od mieszkańców określono na ich podstawie wskaźniki ogólne, które umożliwiły szacunkowo zwiększyć tj. urealnić wielkość azbestu w gminie. Ilość wyrobów zawierających azbest w pierwszej kolejności zbilansowano w sposób bezpośredni z dostępnych z ankiet, zgłoszeń i innych zestawień  wymienionych powyżej. Następnie wprowadzono korygujący współczynnik pomiarowy (Wp) wynoszący 1,1. Jest współczynnik zwiększający o 10% podane przez ankietowanych parametry ilościowe   azbestu. Na podstawie doświadczeń autorów wielokrotnie przy obmiarach, głównie dachów, nie uwzględniane są tzw. „zakładki”; płyty kładzione są na zakładkę, która de facto zwiększa rzeczywistą powierzchnię. Po skorygowaniu danych współczynnikiem W1 określono bilans azbestu z informacji bezpośrednich (powierzchnia w m2). Określono współczynnik Wn dla niezgłoszonych nieruchomości. Należy tu wyjaśnić, że współczynnik ten określa procentową ilość nieruchomości zawierających wyroby z azbestem, które nie zostały zgłoszone (niezależnie od przyczyn). W tym przypadku dotyczy to praktycznie prywatnych nieruchomości.

Założono, że wykaz przygotowany  przez ZOK wykazał wszystkie budynki. W sołectwach maksymalna ilość zgłoszonych prywatnych nieruchomości wynosiła 15, najmniejsza 3. Przyjęto ilość 15 jako maksymalną dla sołectwa. W obliczeniach szacunkowej ilości azbestu w gminie autorzy uwzględnili ten problem braku lub niepełnych informacji.

Przyjęto więc współczynnik zwiększający (Wn) dla prywatnych budynków niezgłoszonych w sołectwach na poziomie 1,6 (Wn = 1,6). W sektorze gospodarczym wydaje się, że większe zakłady lub nowe firmy nie posiadają wyrobów azbestowych. Przyjęto standardowo ilość niezgłoszonych firm na poziomie 20% czyli współczynnik Wn = 1,2.Współczynnik dla nieruchomości ZOK  przyjęto Wn=1.

W następnej kolejności  obliczono wskaźnik Wskskoryg  określający ilość wyrobów z azbestem (m2) przypadający na nieruchomość (n). Uwzględnia on już powierzchnię skorygowaną współczynnikiem pomiarowym. Współczynnik  Wn i wskaźnik Wskskoryg. pozwoliły określić ilość nieruchomości niezgłoszonych i powierzchnię wyrobów z azbestem. W końcowej fazie  obliczono globalną ilość nieruchomości i wyrobów azbestowych na terenie gminy. Do wyjściowej ilości nieruchomości dodano obliczone nieruchomości niezgłoszone.

Do skorygowanej współczynnikiem Wp powierzchni wyrobów z azbestem dodano obliczoną powierzchnię wyrobów niezgłoszonych. Określono wskaźniki przeliczeniowe WSK: powierzchniowy (WSKpow) i masowy (WSKmas). Określają one ilość wyrobów z azbestem przypadającą średnio na jedną nieruchomość. Wskaźnik powierzchniowy określa to w m2, a masowy Mg. Przelicznik m2 na Mg przyjęto na poziomie 25 kg/m2. Wyroby azbestowe usuwane są na mokro; nasączane są odpowiednim płynem i dopiero demontowane, a następnie ważone. Waga nasączonego eternitu jest na poziomie 25-30 kg/m2. Przyjęto więc średnio wartość 25 kg/m2 dla wszystkich wyrobów z azbestem.

Określono bilans wyrobów azbestowych z podziałem na tzw. grupy pilności :

I grupa pilności - wyroby w pierwszej kolejności do usunięcia,

II grupa pilności - przegląd stanu wyrobów należy ponownie przeprowadzić do 1 roku,

III grupa pilności -ocenę ponowną należy przeprowadzić do 5 lat

Na terenie gminy Stara Kamienica zinwentaryzowano wyroby azbestowe głównie w postaci  płyt azbesto-cementowych (płaskich i falistych). Bilans inwentaryzacji w gminie Stara Kamienica przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2.

Bilans inwentaryzacji w gminie Stara Kamienica

| Lp | Parametr | Wartość |
| --- | --- | --- |
| DANE BEZPOŚREDNIE zebrane z ankiet, zgłoszeń, wykazów i innych źródeł |
| 1 | Łączna ilość nieruchomości zawierających wyroby z azbestem w tym: prywatni ZOK sektor gospodarczy | 104 94 4 6 |
| 2 | Łączna powierzchnia wyrobów zawierających azbest w tym: prywatni ZOK sektor gospodarczy | 30312 m2 22782 m2 900 m2 6630 m2 |
| 3 | Średni wskaźnik wyjściowy Wskwyj określający powierzchnię przypadającą na nieruchomość dla gminy, prywatni ZOK sektor gospodarczy poz.2/poz.1 | 291 m2/n 242 m2/n 225 m2/n 1105 m2/n |
| Przyjęte WSPÓŁCZYNNIKI PRZELICZENIOWE |
| 4 | Współczynnik pomiarowy Wp | 1,1 |
| 5 | Współczynnik dla niezgłoszonych nieruchomości Wn prywatni ZOK sektor gospodarczy | 1,6 1,0 1,2 |
| Skorygowane wielkości i oszacowanie nieruchomości niezgłoszonych |
| 6 | Skorygowana współcz. Wp powierzchnia w zgłoszonych nieruchomościach w tym : prywatni ZOK sektor gospodarczy poz.2 x Wp | 33343 m2 25060 m2 990 m2 7293 m2 |
| 7 | Skorygowany wskaźnik wyjściowy Wskskoryg określający skorygowaną powierzchnię przypadającą na nieruchomość dla gminy prywatni ZOK sektor gospodarczy poz.6/poz.1 | 321 m2/n 267 m2/n 248 m2/n 1215 m2/n |

| 8 | Ilość nieruchomości niezgłoszonych zawierających wyroby z azbestem prywatni (1,6 -1) x 94 ZOK 0 sektor gospodarczy (1,2-1) x 6 | 57 56 0 1 |
| --- | --- | --- |
| 9 | Powierzchnia wyrobów w niezgłoszonych nieruchomościach (suma) prywatni ZOK sektor gospodarczy poz.7 x poz.8 | 15607 m2 14392 m2 0 1215 m2 |
| KOŃCOWY BILANS ILOŚCIOWY nieruchomości z wyrobami zawierającymi azbest |
| 10 | Zbilansowana łączna ilość nieruchomości zawierających wyroby z azbestem w tym: prywatni ZOK sektor gospodarczy poz.1 + poz.8 | 161 150 4 7 |
| 11 | Zbilansowana łączna powierzchnia wyrobów zawierających azbest w tym: prywatni ZOK sektor gospodarczy poz.6 + poz.9 | 48950 m2 39452 m2 990 m2 8508 m2 |
| 12 | Szacunkowa łączna masa wyrobów zawierających azbest w tym: prywatni ZOK sektor gospodarczy poz.11 x 25 kg/m2 | 1224 Mg 986 Mg 25 Mg 213 Mg |
| 13 | Powierzchniowy wskaźnik WSKpow określający powierzchnię przypadającą na nieruchomość dla gminy prywatni ZOK sektor gospodarczy poz.11/poz.10 | 304 m2/n 263 m2/n 248 m2/n 1215 m2/n |
| 14 | Masowy wskaźnik WSKmas określający masę przypadającą na nieruchomość dla gminy prywatni ZOK sektor gospodarczy poz.12/poz.10 | 7,6 Mg/n 6,6 Mg/n 6,3 Mg/n 30,4 Mg/n |
| 15 | Bilans wyrobów zawierających azbest w rozdziale na grupy pilności | I - 92,4 % II - 6,5 % III - 1,1 % | 45230 m2 3182 m2 538 m2 | 1131 Mg 80 Mg 13 Mg |
|  | Razem | 1224 Mg |

Graficzny rozkład grup pilności przedstawiono poniżej w diagramie

Diagram 1. Procentowy udział grup pilności dla płyt azbestowo-cementowych

Z powyższego wynika, iż w I grupie pilności (wymiana lub naprawa wymagana niezwłoczne) znalazło się 92,4 % płyt azbestowo- cementowych.

W II grupie pilności (ponowna ocena wymagana jest w czasie 1 roku) znalazło się 6,5 % płyt azbestowo- cementowych.

W III grupie pilności (ponowna ocena w terminie do 5 lat) znalazło się 1,1 % płyt azbestowo- cementowych.

Tabela  3.

Wykaz zgłoszonych nieruchomości posiadających azbest w gminie Stara Kamienica

(na podstawie ankiet, wykazów i innych źródeł)

| Lp | Nieruchomości | Ilość nieruchomości | Łączna powierzchnia [ m 2] | Grupa pilności, ilość nieruchomości, powierzchnia [m2] | Wskaźnik WSKa ilość m2 na nieruchomość [m2/nieruchomość] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budynki prywatne | 94 | 22782 | I - 83 - 20461 II - 9 - 1981 III - 2 - 340 | 242 |
| 2 | Zakład Obsługi Komunalnej | 4 | 900 | I - 4- 900 II - 0 III - 0 | 225 |
| 3 | Sektor Gospodarczy | 6 | 6630 | I - 6 - 6630 II - 0 III - 0 | 1105 |
|  | Łącznie gmina | 104 | 30312 | I - 93 - 27991 (92,4 %) II - 9 - 1981 (6,5 %) III - 2 - 340 (1,1%) | 291 |

Tabela 4.

Wykaz zgłoszonych nieruchomości posiadających azbest w sektorze gospodarczym

w gminie Stara Kamienica  (na podstawie: ankiet, wykazów i innych źródeł)

### Sektor gospodarczy

| Lp. | Adres | Ilość | J.m. | Rodzaj | Grupa pilności, punkty bp – bez punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Barcinek - wiata | 800 | m2 | eternit | I/85 |
| 2 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Nowa Kamienica - obora | 1260 | m2 | eternit | I/95 |
| 3 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Nowa Kamienica – jałownik-magazyn | 1890 | m2 | eternit | I/95 |
| 4 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Nowa Kamienica – magazyn zbożowy | 1890 | m2 | eternit | I/105 |
| 5 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Nowa Kamienica - Hydrofornia | 390 | m2 | eternit | I/105 |
| 6 | Zakład Odlewniczo-Mechaniczny „Barcinek” Sp. z o.o. ; Barcinek | 400 | m2 | eternit | I/80 |
| 6 obiektów ; 6630 m2 Grupa pilności: I – 6, 6630 m2 , II – 0 , III-0 |

Tabela 5.

Wykaz nieruchomości posiadających azbest, należących do

Zakładu Obsługi Komunalnej

Budynki gminne

| Lp. | Miejscowość, ulica | Ilość | J.m. | Rodzaj | Grupa pilności, punkty bp - bez punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kopaniec 45 | 200 | m2 | eternit | I/70 |
| 2. | Stara Kamienica 138 | 200 | m2 | eternit | I/70 |
| 3. | Stara Kamienica 147 | 300 | m2 | eternit | I/70 |
| 4. | Stara Kamienica 200 | 200 | m2 | eternit | I/70 |
| 4 nieruchomości; 900 m2 Grupa pilności: I - 4, 900 m2; II - 0; III - 0 |

Tabela 6.

Wykaz zgłoszonych nieruchomości prywatnych posiadających azbest w gminie

Stara Kamienica wg sołectw

(na podstawie ankiet z 2007 r. i innych źródeł)

| Lp | Sołectwo | Ilość nieruchomości | Łączna powierzchnia [ m 2] | Grupa pilności, ilość nieruchomości, powierzchnia [m2] | Wskaźnik WSKa ilość m2 na nieruchomość [m2/nieruchomość] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budynki gminne ZOK | 4 | 900 | I - 4 - 900 II - 0 III - 0 | 225 |
| 2 | Antoniów | 3 | 937 | I - 3 - 937 II - 0 III - 0 | 312 |
| 3 | Barcinek | 5 | 1486 | I - 5 - 1486 II - 0 III - 0 | 297 |
| 4 | Chromiec | 12 | 3375 | I - 10 - 2850 II - 2 - 525 III - 0 | 281 |
| 5 | Kopaniec | 7 | 1692 | I - 6 - 1292 II - 1 - 400 III - 0 | 242 |
| 6 | Kromnów | 15 | 3992 | I - 13 - 3592 II - 1 - 300 III - 1 - 100 | 266 |
| 7 | Mała Kamienica | 7 | 1545 | I - 7 - 1545 II - 0 III - 0 | 221 |
| 8 | Nowa Kamienica | 7 | 1897 | I - 7 - 1897 II - 0 III - 0 | 271 |
| 9 | Rybnica | 8 | 1327 | I - 7 - 1207 II - 1 - 120 III - 0 | 166 |
| 10 | Stara Kamienica | 15 | 3638 | I - 11 - 2762 II - 3 - 636 III - 1 - 240 | 243 |
| 11 | Wojcieszyce | 15 | 2893 | I - 15 - 2893 II - 0 III - 0 | 193 |
|  | Łącznie gmina | 98 | 23682 | I - 87 - 21361 (90,2 %) II - 9 - 1981 ( 8,4 %) III - 2 - 340 ( 1,4 %) | 242 |

# 14. Ilości odpadów zawierających azbest szacowane do usunięcia

# w poszczególnych latach

Prognozę ilości wytwarzanych odpadów zawierających azbest z terenu gminy Stara Kamienica przeprowadzono w dwóch wariantach, przyjmując jako założenie główne ilość wyrobów wymagających usunięcia w okresie 1 roku lub wysokość kosztów usunięcia określonej procentowo ilości wyrobów możliwych do pokrycia w określonym przedziale czasowym.

Dla wariantu I  przyjęto następujące założenia:

- usunięcie w okresie roku całej ilości zamontowanych wyrobów zawierających azbest zgłoszonych i zakwalifikowanych do I grupy pilności z obu sektorów,

- usunięcie w okresie kolejnego roku całej ilości zamontowanych wyrobów azbestowych, których nie zgłoszono, a które zaliczono do I grupy,

-  usunięcie do roku 2032 pozostałych  wyrobów  zawierających azbest.

Przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Stara Kamienica  pozwoliła na ustalenie ogólnej ilości wyrobów azbestowych zabudowanych na terenie gminy na poziomie 1224,0 Mg, z czego na sektor mieszkaniowy przypada 1011,0 Mg, a na sektor gospodarczy – 213,0 Mg. Do pierwszej grupy pilności zaliczono 92,4% zamontowanych wyrobów z obu sektorów. Oznacza to, że powinny one zostać usunięte jak najszybciej, a zgodnie z przepisami prawa w terminie 1 roku. Równocześnie znaczna część wyrobów azbestowych została zgłoszona przez właścicieli lub zarządców. I tak z sektora mieszkaniowego w budownictwie zbiorowym zgłoszono 100% zamontowanych wyrobów azbestowych, natomiast w budownictwie indywidualnym 63,52 % a w sektorze gospodarczym zgłoszeniem objęto 85,72 % wyrobów. W ramach zgłoszenia nastąpiła identyfikacja miejsca zamontowania wyrobów z azbestem, oszacowanie masy tych wyrobów i ocena stanu technicznego.

Poniżej w tabeli zestawiono ilości wyrobów azbestowych zgłoszone i niezgłoszone wymagające usunięcia.

Tabela 7.

Ilości wyrobów zawierających azbest wymagających usunięcia w podziale

na zgłoszone i niezgłoszone

| Obiekty | Zgłoszone | Niezgłoszone |
| --- | --- | --- |
|  | Powierzchnia skorygowana m2 | Masa Mg | Powierzchnia m2 | Masa Mg |
| Sektor mieszkaniowy, w tym: -budownictwo indywidualne -budownictwo zbiorowe | 26050 25060 990 | 651,3 626,5 24,8 | 14392 14392 0 | 359,8 359,8 0 |
| Sektor gospodarczy | 7293 | 182,33 | 1215 | 30,4 |
| Razem | 33343 | 833,63 | 15607 | 390,2 |

Należy więc przewidzieć do usunięcia w jak najkrótszym czasie, najlepiej w przeciągu roku, ilości wyrobów azbestowych zgłoszonych i z uwagi na stan techniczny zakwalifikowanych do I grupy pilności. Do pierwszej grupy pilności zakwalifikowano 92,4% zamontowanych wyrobów azbestowych w każdym sektorze. Przy takich założeniach procentowy rozkład ilości planowanych do usunięcia wyrobów azbestowych dla gminy Stara Kamienica przedstawia się następująco:

Tabela 8.

Prognozowana ilości usuwanych odpadów zawierających azbest (wg zinwentaryzowanego stanu wyrobów zawierających azbest) -  I wariant.

| Lata | % | Masa odpadów (Mg) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sektor mieszkaniowy | Sektor gospodarczy |
| 2008 | 92,4% ilości zgłoszonych | 601,8 | 168,5 |
| 2009 | 92,4% ilości niezgłoszonych | 332,4 | 28,2 |
| 2010-2032 | 7,6 % ilości ustalonej | 76,8 | 16,3 |
| Razem | 100 | 1011 | 213 |

Wariant II prognozy oparto na następujących założeniach:

-  usunięcie  zamontowanych wyrobów zawierających azbest  do 2032r

- usuwanie zamontowanych wyrobów azbestowych w ilościach wynikających z procentowego rozkładu usuwania odpadów azbestowych ustalonych dla województwa dolnośląskiego w WPGO.

Przyjmując procentowy rozkład ilości usuwanych odpadów zawierających azbest w rozbiciu na lata analogicznie jak w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego (WPGO-2004r.), prognoza usuwania odpadów dla gminy Stara Kamienica  przedstawia się następująco:

Tabela 9.

Prognoza ilości usuwanych odpadów zawierających azbest ( wg WPGO) – wariant II.

| Lata | % | Masa odpadów (Mg) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sektor mieszkaniowy | Sektor gospodarczy |
| 2008-2012 | 35 | 353,85 | 74,55 |
| 2013-2022 | 40 | 404,4 | 85,2 |
| 2023-2032 | 25 | 252,75 | 53,25 |
| Razem | 100 | 1011 | 213 |

Roczne ilości odpadów azbestowych prognozowane do usunięcia w poszczególnych latach dla gminy Stara Kamienica przy wariancie II przedstawiają się następująco:

- w latach 2008-2012 – 70,77 Mg/rok w sektorze mieszkaniowym i 14,91Mg/rok w sektorze gospodarczym

- w latach 2013-2022 – 40,44Mg/rok w sektorze mieszkaniowym i 8,52Mg/rok w sektorze gospodarczym

- w latach 2023-2032 – 25,27Mg/rok w sektorze mieszkaniowym i 5,325Mg/rok w sektorze gospodarczym.

Prognoza ilości wyrobów zawierających azbest pokazana w wariancie II oparta na rozłożeniu kosztów usuwania odpadów azbestowych powinna być traktowana jako minimalna do wykonania pod względem ilości. Potrzeby ilościowe potencjalnych do wytworzenia i usunięcia odpadów azbestowych są zdecydowanie większe, ale realizacja ich w jak najkrótszym okresie czasu wymaga znacznych nakładów finansowych. Wariant I jest więc wariantem optymalnym, do którego należy dążyć, natomiast  wariant II jest wariantem realnym, który powinien zostać zrealizowany.

# 15. Harmonogram usuwania wyrobów azestowych

Cele i kierunki działań

#### Cele :

Sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających azbest przy zachowaniu specjalistycznych procedur bezpiecznego prowadzenia prac.

Działania:

- zbieranie informacji o miejscach występowania wyrobów zawierających azbest i przekazywanie ich do wojewody,

- prowadzenie kampanii informacyjnej o szkodliwości wyrobów z azbestem i konieczności bezpiecznego ich usuwania,

- lokalizacja miejsc zamontowanych wyrobów zawierających azbest wskazanych do usunięcia

- podjęcie działań w kierunku sukcesywnego usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zgodnie z Programem …

- prowadzenie usuwania odpadów azbestowych przez przedsiębiorców przygotowanych do tego celu

- unieszkodliwianie odpadów azbestowych na składowiskach przystosowanych w tym celu

Głównym celem Programu … jest zapewnienie realizacji zapewnienia przyjętego przez Polskę w zakresie usunięcia wyrobów zawierających azbest do końca 2032r. Cel ten może zostać osiągnięty tylko przy czynnym włączeniu się do działań w tym zakresie przez samorząd lokalny i przyjęcie roli koordynatora działań podejmowanych przez wszystkich posiadaczy  potencjalnych odpadów azbestowych na terenie danej gminy.

# 16. Koszty usuwania wyrobów zawierających azbest

W całym kraju wiele firm podejmuje się prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi azbest. W większości są to firmy świadczące usługi budowlane, które powzięły wiedzę, przeszkoliły pracowników oraz nabyły sprzęt, co jest niezbędne do właściwego postępowania z azbestem.

Cena kompleksowej usługi związanej z gospodarowaniem azbestem obejmującej wytworzenie odpadów ( prace demontażowe), transport odpadów oraz ich unieszkodliwianie, zależy od stopnia złożoności prac demontażowych, ilości wytworzonych odpadów, odległości do składowiska odpadów przemysłowych.

Należy zauważyć, że ceny są szacowane indywidualnie przez firmy usługowe. Na terenie Polski ceny te są mocno zróżnicowane od 1200 do 2500zł za 1 tonę usuniętego odpadu, a jednostkowo osiągnęły wartość ponad 3000zł/1Mg brutto.

Celem zbadania poziomu cen realnych dla obszaru objętego opracowaniem zebrano informacje z rynku lokalnego. Uzyskano oferty cenowe od następujących firm:

- Spe-Bau Sp. Z o.o. , ul. Mielecka 21/1, 53-401 Wrocław

- Ekofer, ul. Flisaków 9, 58-500 Jelenia Góra

Dla porównania przeszacowano przedstawione w ofertach stawki  na cenę jednostkową od     1 Mg odpadu obejmującą demontaż, transport i składowanie odpadów. I tak cena brutto kompleksowej usługi dla pierwszej firmy po zaokrągleniu wynosi – 1870zł/1Mg , a dla drugiej – 1420zł/Mg. Obie mieszczą się w przedziale cen obowiązujących w kraju. Należy zaznaczyć, że są to ceny ofertowe, a przy zlecaniu usługi istnieje możliwość negocjacji ceny. Do dalszych rozważań  przyjęto cenę średnią ustaloną na poziomie 1600zł za 1Mg usuniętego odpadu zawierającego azbest.

W załączniku nr 2 przedstawiono aktualne oferty w.w. firm.

16.1. Szacunkowy koszt usunięcia wyrobów azbestowych z gminy

Uwzględniając dane wyjściowe przedstawione w poprzednich rozdziałach niniejszego opracowania szacunek całkowitych kosztów usuwania odpadów azbestowych z terenu gminy Stara Kamienica przedstawia się następująco:

1224 Mg x 1600zł/Mg = 1958400zł

Przedstawiona kwota obejmuje całą zinwentaryzowaną ilość potencjalnych odpadów azbestowych,  w tym na sektor gospodarczy przypada kwota 340800zł (17,4% całkowitych),  a na sektor mieszkaniowy – 1617600zł (82,6% całkowitych).

Z uwagi na wysokość kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy wydaje się zasadne przyjęcie do realizacji wariantu II prognozy ilości usuwanych odpadów        w poszczególnych latach opartej na wskaźnikach WPGO.  Poniżej przedstawiono rozkład kosztów usuwania odpadów azbestowych w poszczególnych przedziałach czasowych przy tym wariancie:

Tabela 10.

Koszty usuwania odpadów azbestowych w poszczególnych latach

| Lata | % | Masa odpadów (Mg) | Koszt usunięcia (zł) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sektor mieszkaniowy | Sektor gospodarczy | Sektor mieszkaniowy | Sektor gospodarczy | Całkowity |
| 2008-2012 | 35 | 353,85 | 74,55 | 566160 | 119280 | 685440 |
| 2013-2022 | 40 | 404,4 | 85,2 | 647040 | 136320 | 783360 |
| 2023-2032 | 25 | 252,75 | 53,25 | 404400 | 85200 | 489600 |
| Razem | 100 | 1011 | 213,0 | 1617600 | 340800 | 1958400 |

Poniżej przedstawiono roczne koszty usuwania odpadów przypadające na poszczególne okresy :

- w latach 2008-2012 –137,09tys.zł/rok, w tym sektor mieszkaniowy –113,23tys.zł/rok brutto

- w latach 2013-2022 –78,34tys.zł/rok, w tym sektor mieszkaniowy –64,7tys.zł/rok brutto

- w latach 2023-2032 – 48,96tys.zł/rok, w tym sektor mieszkaniowy – 40,44tys.zł/rok brutto.

# 17. Harmonogram rzeczowy programu

Poniżej w tabeli zestawiono konieczne do realizacji zadania związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stara Kamienica.

Tabela 11.

Zadania związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest w poszczególnych latach

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie Zarządzenia Wójta Gminy Stara Kamienica w/s warunków dofinansowania działań polegających na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z budynków, budowli i instalacji | I kwartał 2008 |
| 2. | Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do właścicieli zarządców i użytkowników budynków, budowli i instalacji zawierających azbest, prowadzona poprzez: - regionalne środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja), - stronę internetową urzędu, - akcje informacyjne – ulotki, obwieszczenia władz gmin, afisze, - szkoły i inne ośrodki oświatowe i wychowawcze, | 2007-2032 |
| 3. | Coroczna aktualizacja bazy danych o obiektach zawierających azbest | 2008-2032 |
| 4. | Usuwanie wyrobów zawierających azbest, w tym z obiektów gminnych | Założenie i powadzenie rejestru wniosków i ich realizacja zgodnie z zachowaniem kolejności zgłoszenia | 2008-2032 |
|  |  | Pozyskiwanie funduszy na realizację Programu |  |
|  |  | Ogłaszanie przetargów na wyłonienie wykonawcy zadania(demontaż, transport, unieszkodliwianie ) |  |

| 5. | Usunięcie nie mniej niż 35% wyrobów zawierających azbest | 2008-2012 |
| --- | --- | --- |
| 6. | Usunięcie nie mniej niż 40% wyrobów zawierających azbest | 2013-2022 |
| 7. | Usunięcie nie mniej niż 25% wyrobów zawierających azbest | 2023-2032 |
| 8. | Monitoring i ocena realizacji programu | raz w roku |
| 9. | Przedstawianie Radzie Gminy sprawozdania z realizacji Programu | raz w roku |

Biorąc pod uwagę wysoki koszt usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych, ważne jest dla osiągania założonych celów zapewnienie dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem tych odpadów podejmowanych przez osoby fizyczne z krajowych środków publicznych (np. funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej) oraz funduszy pomocowych UE.

# 18. Monitoring realizacji programu

Podstawowym elementem zarządzania „Programem usuwania azbestu....”jest jego systematyczne monitorowanie. W celu oceny realizacji programu zostały opracowane wskaźniki monitorowania. Na podstawie wskaźników będzie możliwe sporządzenie raportu przedstawiającego wyniki realizacji programu. Lista wskaźników zaproponowanych do oceny wdrażania planu powinna być przedmiotem  weryfikacji (modyfikacji), co do ich liczby                    i rodzajów w zależności od danych zebranych w trakcie realizacji programu.

18.1. Wskaźniki  monitorowania i oceny skuteczności wdrażania gminnego planu usuwania wyrobów zawierających azbest

Tabela 12.

Monitoring  realizacji programu

| Lp | Wskaźnik | Jednostka | Wielkość |
| --- | --- | --- | --- |
| WSKAŹNIKI ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ |
| 1. | Liczba podejmowanych działań edukacyjnych i informacyjnych z zakresu usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest | Ilość/zasięg |  |
| 2. | Liczba szkół uczestniczących w konkursach związanych z „problematyką azbestową” | ilość/opis |  |
| 3. | Udział kadry administracyjnej Urzędu Gminy w Stara Kamienicaaach w zakresie „problematyki azbestowej” w szkoleniach merytorycznych | ilość/opis |  |
| 4. | Inicjatywy społeczności lokalnych w zakresie „Problematyki azbestowej” | ilość/opis |  |
| 5. | Interwencje podejmowane przez jednostki kontrolne (Nadzór Budowlany, Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Sanitarna, jednostki gminy) | ilość/opis |  |
| WSKAŹNIKI STANU ŚRODOWISKA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| Lp | Wskaźnik | Jednostka | Wartość |
| 1. | Ilość miejsc(nieruchomości) z zamontowanymi wyrobami zawierającymi azbest - w tym gminnych | szt. |  |
| 2. | Stopień pilności w usunięciu wyrobów zawierających azbest : I grupa II grupa III grupa, w stosunku do poz.1 | % |  |
| 3. | Ilość nieruchomości (obiektów urządzeń, instalacji) objętych zabezpieczeniem wyrobów azbestowych - w tym gminnych | szt. |  |

| 4. | Ilość obiektów, urządzeń, instalacji objętych usuwaniem wyrobów - w tym gminych | szt. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Ilość wyrobów zawierających azbest do usunięcia - w tym gminnych | Mg/m2 |  |
| 5. | Ilość odpadów azbestowych wytworzonych - w tym gminnych | Mg |  |
| 6. | Ilość odpadów magazynowana na terenie gminy | Mg |  |
| 7. | Ilość odpadów przekazana do składowania poza terenem gminy | Mg |  |
| 8. | Ilość wydatkowanych środków finansowych, w tym: -gminy -właścicieli nieruchomości - pozyskanych ze źródeł zewnętrznych | zł |  |
| 9. | Ilość odpadów składowana w miejscu nieprzeznaczonym | Mg |  |

Gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest powinien być weryfikowany w całości corocznie, a sprawozdanie z realizacji planu (także corocznie) winno zawierać opis wykonanych działań z uwzględnieniem powyższych wskaźników.

Niezbędnym narzędziem w monitorowaniu i ocenie wdrażania planu jest założenie                i prowadzenie bazy danych dotyczących ilości, rodzaju, miejsca i stanu występowania wyrobów i odpadów zawierających azbest.

# 19. Dofinansowanie, zasady i projekt regulaminu

Prawidłowa realizacja zadań w ściśle określonych przedziałach czasowych, zgodnych z założeniami i celami przyjętymi w „Programie usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie Polski”, zależy głównie od możliwości przeznaczenia na ten cel wystarczających środków finansowych.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w programie wymienionym powyżej scedowane zostało na właścicieli, zarządców lub użytkowników nieruchomości na terenie, których wyroby te zostały zamontowane.

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej będący w posiadaniu wyrobów zawierających azbest mogą korzystać ze wsparcia finansowego w postaci niskooprocentowanych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z linii kredytowej finansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Banku Ochrony Środowiska, bądź innych źródeł.  Są więc w stanie samodzielnie uporać się z obowiązkiem usunięcia wyrobów zawierających azbest zabudowanych na terenie władanych nieruchomości.

W znacznie mniej korzystnej sytuacji znajdują się osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości, na których zostały zabudowane  wyroby azbestowe. W trakcie prowadzonej inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie Gminy Stara Kamienica  w 2007 r., zgłosiły się  94 osoby fizyczne, w poszczególnych sołectwach, u których są zabudowane wyroby azbestowe o łącznej powierzchni  -  22782 m2  tj. na poziomie 986Mg.

Na 83 posesjach wyroby zawierające azbest zostały zaliczone do I grupy pilności (20461 m2), na 9 posesjach  – II grupa pilności (1981 m2), a na 2 posesjach –III grupa pilności (340 m2). Zakład Obsługi Komunalnej w Starej Kamienicy zgłosił 4 nieruchomości o łącznej powierzchni  -  900m2  tj. na poziomie 25 Mg. Łącznie z sektora  mieszkaniowego powstanie w trakcie realizacji Programu...  na terenie gminy Stara Kamienica 1011 Mg odpadów  zawierających azbest. Oszacowany koszt usunięcia takiej ilości odpadów azbestowych wynosi – 1617600zł.

W związku z tym, istnieje potrzeba stworzenia możliwości wsparcia finansowego adresowanego dla tej grupy posiadaczy/właścicieli z przeznaczeniem na usuwanie azbestu.

Wsparcie będzie możliwe pod warunkiem podjęcia przez Radę Gminy Stara Kamienica uchwały o dofinansowywaniu z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, działań na usuwanie azbestu z nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, przez ich właścicieli (osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe).

Faktyczna wysokość pomocy powinna uwzględniać możliwości finansowe  gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, rozmiar zadania oraz zwiększone obciążenie dla właściciela z tytułu wytwarzania i zagospodarowania odpadów azbestowych. Dlatego uzasadnione wydaje się pozostawienie do pokrycia przez właściciela nieruchomości mieszkalnych, w których zostały zabudowane elementy zawierające azbest, części  kosztów  demontażu wyrobów zawierających  azbest. Proponuje się żeby pomoc pokrywała koszty transportu odpadów azbestowych na właściwe składowisko oraz koszty unieszkodliwiania tych odpadów w pełnej wysokości, a koszty demontażu w wysokości 50%. Właściciel nieruchomości pokryje więc 50% kosztów demontażu wyrobów z azbestem oraz koszt zamontowania w to miejsce innych materiałów już bez azbestu.

Koszty usuwania wyrobów zawierających azbest najdotkliwiej odczują mieszkańcy budynków indywidualnych.

W związku z tym oferowana pomoc ze strony gminy winna być proporcjonalna do obciążenia mieszkańców.

Szczegółowe zasady pomocy zostaną określone w odrębnym regulaminie. Regulamin powinien określać: przedmiot i podmiot pomocy, warunki jej uzyskania, procedurę postępowania przy przyznawaniu i rozliczaniu pomocy oraz dokumenty do złożenia lub  przedstawienia, potwierdzające zasadność otrzymania pomocy. Wzór projektu takiego regulaminu został załączony do niniejszego programu.

Proponuje się następujące założenia wyjściowe oferowanej pomocy:

- pomoc adresowana jest do osób fizycznych

- pomoc obejmuje sektor mieszkaniowy (obiekty mieszkalne, gospodarskie, gospodarcze, ale nie wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej)

- koszt demontażu pokrywa właściciel  w wysokości 50%,

- dopłata pokrywa koszt demontażu w wysokości 50%,

- dopłata pokrywa  koszt transportu i unieszkodliwiania odpadów w wysokości 100% .

Przy takich założeniach wysokość dopłaty do usuniętej 1Mg (40m2) odpadów azbestowych  osiągnie poziom 1300zł przy koszcie całkowitym 1600zł/Mg.

Zaproponowane dofinansowanie będzie stanowiło element zachęty dla właścicieli nieruchomości a szczególnie dla osób fizycznych do ujawniania faktu posiadania wyrobów zawierających azbest, a ponadto wpłynie na właściwe postępowanie z odpadami azbestowymi oraz przyczyni się do poprawy stanu środowiska i zdrowia mieszkańców Stara Kamienicaa.

W załączniku nr 3 przedstawiono przykładowy Regulamin... wraz z zasadami dofinansowania oraz załączono obowiązujące druki wypełniane przy składaniu Wniosku                 o dofinansowanie.

# 20. Wnioski z analizy oddziaływania programu na środowiska

Przedstawiona powyżej w opracowaniu diagnoza stanu istniejącego wskazuje, że na terenie gminy Stara Kamienica powstanie ok. 1224Mg odpadów azbestowych. Jest to ilość nieznaczna  w stosunku do poziomu takich odpadów na terenie województwa czy kraju, nie mniej jednak ilości te równocześnie sygnalizują, że problem odpadów azbestowych dla gminy Stara Kamienica jest ważnym wyzwaniem  i dla dobra jego mieszkańców należy zapewnić usuwanie tych odpadów w sposób  bezpieczny dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

Przeprowadzone rozpoznanie potwierdziło fakt, że podmioty gospodarcze wykorzystujące wyroby z azbestem są stosunkowo dobrze przygotowane do usunięcia tych szkodliwych wyrobów i zastąpienia ich innymi pozbawionymi azbestu. Podmioty gospodarcze z reguły dysponują wiedzą jak również środkami finansowymi niezbędnymi do przeprowadzenia usunięcia wyrobów azbestowych i ich bezpiecznego zagospodarowania, czyli umieszczeniu na składowisku odpadów niebezpiecznych lub mogą  skorzystać z możliwości wsparcia środkami uzyskanymi  w ramach kredytu, pożyczki czy też dotacji.

Problemem zasadniczym jest fakt pozostawania zdecydowanie większej, bo na poziomie 97,5%,  ilości wyrobów  z azbestem w rękach osób fizycznych (bez sektora gospodarczego). Tu wiedza i zasobność finansowa wyglądają  inaczej. Bez zorganizowania pomocy mieszkańcom, z dużym prawdopodobieństwem  należy spodziewać się niewłaściwego postępowania z odpadami zawierającymi azbest, a mianowicie: porzucania  odpadów w miejscu nieprzystosowanym, zakopywania odpadów w ogródkach przydomowych i na gruntach rolnych, pozostawienia odpadów i przykrycia ich innymi wyrobami, zdejmowania uszkodzonych wyrobów bez niezbędnego zabezpieczenia, pozostawienia wyrobów bez zabezpieczenia lub odstąpienia od ich usunięcia.

Spowoduje  to rozprzestrzenianie się włókien azbestu poza kontrolą  ilości i miejsca, co narazi zdrowie ludzi i wpłynie negatywnie na środowisko oraz  doprowadzi do nie wykonania  zobowiązania Polski co do pozbycia się azbestu do roku 2032.

Potencjalne zagrożenia dla gminy Stara Kamienica to:

- niezorganizowana emisja azbestu do środowiska,

- powstawanie „dzikich wysypisk” z odpadami azbestowymi

- powstawanie terenów zanieczyszczonych azbestem,

- gospodarowanie odpadami azbestowymi poza kontrolą i bez nadzoru,

- nieusunięcie azbestu do roku 2032.

Zagrożeniom tym powinna zapobiec  realizacja niniejszego Programu … , a w szczególności  zapewnienie dla mieszkańców gminy Stara Kamienica wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i finansowego.

# 21. Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Głównym celem opracowania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stara Kamienica”  jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości wyrobów zawierających azbest znajdujących się na jej terenie. Ponadto zapoznano z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wynikającymi z nich procedurami dotyczącymi postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. Określono harmonogram usuwania wyrobów zawierających azbest  wraz z oszacowaniem kosztów. Tym samym wskazano kierunek działań prowadzący do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stara Kamienica oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie.

Dla potrzeb przedmiotowego opracowania przeprowadzona została inwentaryzacja ilości wyrobów azbestowych znajdujących się na terenie gminy Stara Kamienica.  Wykonano ją w oparciu o ankiety opracowane specjalnie do tego celu. Wzór ankiety został tak sporządzony, aby zawierał wszelkie niezbędne dane wynikające z obowiązujących przepisów w zakresie inwentaryzowania azbestu, a jednocześnie tak, aby jej wypełnienie nie sprawiało problemów mieszkańcom gminy. Urealniono i rozbudowano niektóre zapisy w tabelach zachowując proporcjonalność punktacji, która kwalifikuje obiekt do odpowiedniej grupy pilności.

Ankiety rozprowadzane były poprzez sołtysów poszczególnych sołectw. Na teren gminy skierowano ok. 1500 ankiet. Część ankiet została wypełniona w pełnym zakresie i czytelnie, pozostała tylko częściowo. Niemniej jednak ankiety te pozwoliły na dokonanie inwentaryzacji w sposób najpełniejszy jak to możliwe.

Pełna dokumentacja dotycząca inwentaryzacji nieruchomości posiadających wyroby zawierające azbest na terenie gminy Stara Kamienica stanowi wydzielony załącznik, ale będący integralną częścią „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stara Kamienica”. Materiał ten stanowi informacje poufne, ze względu na dane dotyczące osób fizycznych, które wzięły udział w inwentaryzacji.

Do inwentaryzacji wykorzystano również ankiety wypełnione przez Zakład Obsługi Komunalnej w Starej Kamienicy, informacje zbiorcze z gminy, pisma z zakładów pracy  i inne zapisy o azbeście oraz informacje telefoniczne lub ustne.

Tematyka azbestu, a praktycznie jego usuwanie jest problemem znanym całej społeczności lokalnej, a służby ochrony środowiska gminy wykazują duże zaangażowanie w tym temacie. Szkodliwość tego minerału dla zdrowia ludzi jest niezaprzeczalna. W trakcie pracy nad tym „Programem ...”  autorzy nie spotkali się z osobami, które nie wiedziały by o zagrożeniu wynikającym z przebywania w pomieszczeniach z wyrobami zawierającymi azbest. Dlatego w większości lokalna społeczność efektywnie współpracowała w trakcie zbierania informacji o nieruchomościach posiadających azbest. Jednak zdarzały się przypadki braku takiej współpracy. Wynikało to z kwestii finansowych. Koszt usunięcia azbestu spoczywa na właścicielu. Mimo zapewnień, że gmina starać się będzie o pomoc finansową dla tych działań, nie wszyscy mieszkańcy gminy udzieli informacji o azbeście.

W obliczeniach szacunkowej ilości azbestu w gminie autorzy uwzględnili problem braku lub niepełnych informacji. Posiadając dużą liczbę ankiet od mieszkańców określono na ich podstawie wskaźniki ogólne, które umożliwiły szacunkowo zwiększyć tj. urealnić wielkość azbestu w gminie. Zostały one dokładnie opisane w niniejszym opracowaniu. Ostatecznie określono bilans wyrobów azbestowych z podziałem na tzw. grupy pilności :

I grupa pilności - wyroby w pierwszej kolejności do usunięcia –45230m2 (1131 Mg)

II grupa pilności - przegląd stanu wyrobów należy ponownie przeprowadzić do 1 roku- 3182m2 (80 Mg)

III grupa pilności -ocenę ponowną należy przeprowadzić do 5 lat  -538m2 (13 Mg)

Z powyższego wynika, iż w I grupie pilności (wymiana lub naprawa wymagana niezwłoczne) znalazło się 92,4 % płyt azbestowo- cementowych.

W II grupie pilności (ponowna ocena wymagana jest w czasie 1 roku) znalazło się 6,5 % płyt azbestowo- cementowych.

W III grupie pilności (ponowna ocena w terminie do 5 lat) znalazło się 1,1 % płyt azbestowo- cementowych.

Prognozę ilości odpadów do usunięcia na terenie gminy Stara Kamienica w poszczególnych latach opracowano w dwóch wariantach, przyjmując różne założenia. Dla I wariantu przyjęto następujące założenia:

- usunięcie w okresie roku całej ilości zamontowanych wyrobów zawierających azbest zgłoszonych i zakwalifikowanych do I grupy pilności z obu sektorów,

- usunięcie w okresie kolejnego roku całej ilości zamontowanych wyrobów azbestowych, których nie zgłoszono, a które zaliczono do I grupy,

-  usunięcie do roku 2032 pozostałych  wyrobów  zawierających azbest.

Prognozowana ilości usuwanych odpadów zawierających azbest (wg zinwentaryzowanego stanu wyrobów zawierających azbest) tzw. I wariant, przedstawia się następująco:

| Lata | % | Masa odpadów (Mg) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sektor mieszkaniowy | Sektor gospodarczy |
| 2008 | 92,4% ilości zgłoszonych | 601,8 | 168,5 |
| 2009 | 92,4% ilości niezgłoszonych | 332,4 | 28,2 |
| 2010-2032 | 7,6 % ilości ustalonej | 76,8 | 16,3 |
| Razem | 100 | 1011 | 213 |

II wariant prognozy oparto na następujących założeniach:

-  usunięcie  zamontowanych wyrobów zawierających azbest  do 2032r

- usuwanie zamontowanych wyrobów azbestowych w ilościach wynikających z procentowego rozkładu usuwania odpadów azbestowych założonych dla województwa dolnośląskiego w WPGO.

Przyjmując procentowy rozkład ilości usuwanych odpadów zawierających azbest w rozbiciu na lata analogicznie jak w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego (WPGO-2004r.), prognoza usuwania odpadów dla gminy Stara Kamienica przedstawia się następująco:

| Lata | % | Masa odpadów (Mg) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sektor mieszkaniowy | Sektor gospodarczy |
| 2008-2012 | 35 | 353,85 | 74,55 |
| 2013-2022 | 40 | 404,4 | 85,2 |
| 2023-2032 | 25 | 252,75 | 53,25 |
| Razem | 100 | 1011 | 213 |

Roczne ilości odpadów zawierających azbest prognozowane do usunięcia w poszczególnych latach dla gminy  Stara Kamienica przy wariancie II przedstawiają się następująco:

- w latach 2008-2012 – 70,77 Mg/rok w sektorze mieszkaniowym i 14,91Mg/rok w sektorze gospodarczym

- w latach 2013-2022 – 40,44Mg/rok w sektorze mieszkaniowym i 8,52Mg/rok w sektorze gospodarczym

- w latach 2023-2032 – 25,27Mg/rok w sektorze mieszkaniowym i 5,325Mg/rok w sektorze gospodarczym.

W „Programie…” określono zasady bezpiecznego postępowania z azbestem.

Problematyka bezpiecznego postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest obejmuje sześć procedur ujętych w cztery grupy. Są to:

Grupa I. Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami i urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierające azbest.

Procedura 1 – dotycząca obowiązków w czasie użytkowania obiektów, instalacji i urządzeń.

Procedura 2 – dotycząca obowiązków przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest,

Grupa II. Procedury obowiązujące wykonawców prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwórców odpadów niebezpiecznych.

Procedura 3 – dotycząca postępowania przy pracach przygotowawczych do usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Procedura 4 – dotycząca prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu (terenu) instalacji.

Grupa III. Procedura obowiązująca prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Procedura 5 – dotycząca przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Grupa IV. Procedura obowiązująca zarządzających składowiskami odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Procedura 6 - dotycząca składowania odpadów na składowisku przeznaczonym do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest lub innym, spełniającym odpowiednie warunki techniczne.

W całym kraju wiele firm podejmuje się prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi azbest. W większości są to firmy świadczące usługi budowlane, które powzięły wiedzę, przeszkoliły pracowników oraz nabyły sprzęt, co jest niezbędne do właściwego postępowania z azbestem.

Cena kompleksowej usługi związanej z gospodarowaniem azbestem obejmującej wytworzenie odpadów ( prace demontażowe), transport odpadów oraz ich unieszkodliwianie, zależy od stopnia złożoności prac demontażowych, ilości wytworzonych odpadów, odległości do składowiska odpadów przemysłowych.

Należy zauważyć, że ceny są szacowane indywidualnie przez firmy usługowe. Na terenie Polski ceny te są mocno zróżnicowane od 1200 do 2500zł za 1 tonę usuniętego odpadu, a jednostkowo osiągnęła wartość ponad 3000zł/1Mg brutto.

Celem zbadania poziomu cen realnych dla obszaru objętego opracowaniem zebrano informacje z rynku lokalnego. Uzyskano oferty cenowe od następujących firm:

- Spe-Bau Sp. Z o.o. , ul. Mielecka 21/1, 53-401 Wrocław

- Ekofer, ul. Flisaków 9, 58-500 Jelenia Góra

Dla porównania przeszacowano przedstawione oferty na cenę jednostkową od 1 Mg odpadu obejmującą demontaż, transport i składowanie odpadów. I tak cena brutto kompleksowej usługi dla pierwszej firmy po zaokrągleniu wynosi – 1870zł/1Mg , a dla drugiej – 1400zł/Mg. Obie mieszczą się w przedziale cen obowiązujących w kraju. Należy zaznaczyć, że są to ceny ofertowe , a przy zlecaniu usługi istnieje możliwość negocjacji ceny. Przyjęto do dalszych rozważań cenę średnią na poziomie 1600zł/1Mg usuniętego odpadu zawierającego azbest.

Obliczono szacunkowy koszt usuwania odpadów azbestowych z terenu gminy Stara Kamienica , który wynosi:

1224 Mg x 1600zł/Mg = 1958400zł

Przedstawiona kwota obejmuje całą zinwentaryzowaną ilość potencjalnych odpadów azbestowych,  w tym na sektor gospodarczy przypada kwota 340800zł (17,4% całkowitych),  a na sektor mieszkaniowy – 1617600zł (82,6% całkowitych).

Z uwagi na wysokość kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy wydaje się zasadne przyjęcie do realizacji wariantu II prognozy ilości usuwanych odpadów w poszczególnych latach opartej na wskaźnikach WPGO.

Poniżej przedstawiono roczne koszty usuwania odpadów przypadające na poszczególne okresy :

Poniżej przedstawiono roczne koszty usuwania odpadów przypadające na poszczególne okresy :

- w latach 2008-2012 –137,09tys.zł/rok, w tym sektor mieszkaniowy –113,23tys.zł/rok brutto

- w latach 2013-2022 –78,34tys.zł/rok, w tym sektor mieszkaniowy –64,7tys.zł/rok brutto

- w latach 2023-2032 – 48,96tys.zł/rok, w tym sektor mieszkaniowy – 40,44tys.zł/rok brutto.

Prawidłowa realizacja zadań w ściśle określonych przedziałach czasowych, zgodnych z założeniami i celami przyjętymi w „Programie usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie Polski”, zależy głównie od możliwości przeznaczenia na ten cel wystarczających środków finansowych.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w programie wymienionym powyżej scedowane zostało na właścicieli, zarządców lub użytkowników nieruchomości na terenie, których wyroby te zostały zamontowane.

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej będących w posiadaniu wyrobów zawierających azbest mogą korzystać ze wsparcia finansowego w postaci niskooprocentowanych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z linii kredytowej finansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Banku Ochrony Środowiska, bądź innych źródeł.  Są więc w stanie samodzielnie uporać się z obowiązkiem usunięcia wyrobów zawierających azbest zabudowanych na terenie władanych nieruchomości.

W znacznie mniej korzystnej sytuacji znajdują się osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości posiadających wyroby azbestowe. W trakcie prowadzonej inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie Gminy Stara Kamienica  w 2007 r., zgłosiły się  94 osoby fizyczne, w poszczególnych sołectwach, u których są zabudowane wyroby azbestowe o łącznej powierzchni  -  22782 m2  tj. na poziomie 986Mg.

Na 83 posesjach wyroby zawierające azbest zostały zaliczone do I grupy pilności (20461 m2), na 9 posesjach  – II grupa pilności (1981 m2), a na 2 posesjach –III grupa pilności (340 m2). Zakład Obsługi Komunalnej w Starej Kamienicy zgłosił 4 nieruchomości o łącznej powierzchni  -  900m2  tj. na poziomie 25 Mg. Zostały one zaliczone do I grupy pilności. Łącznie z sektora  mieszkaniowego powstanie w trakcie realizacji Programu...  na terenie gminy Stara Kamienica 1011 Mg odpadów  zawierających azbest. Oszacowany koszt usunięcia takiej ilości odpadów azbestowych wynosi – 1617600zł.

W związku z tym, istnieje potrzeba stworzenia możliwości wsparcia finansowego adresowanego dla tej grupy posiadaczy/właścicieli z przeznaczeniem na usuwanie azbestu.

Wsparcie będzie możliwe pod warunkiem podjęcia przez Radę Gminy Stara Kamienica uchwały o dofinansowywaniu z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, działań na usuwanie azbestu z nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, przez ich właścicieli (osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe).

Faktyczna wysokość pomocy powinna uwzględniać możliwości finansowe  gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, rozmiar zadania oraz zwiększone obciążenie dla właściciela z tytułu wytwarzania i zagospodarowania odpadów azbestowych. Dlatego uzasadnione wydaje się pozostawienie do pokrycia przez właściciela nieruchomości mieszkalnych, w których zostały zabudowane elementy zwierające azbest, części  kosztów  demontażu wyrobów zawierających  azbest. Proponuje się żeby pomoc pokrywała koszty transportu odpadów azbestowych na właściwe składowisko oraz koszty unieszkodliwiania tych odpadów w pełnej wysokości, a koszty demontażu w wysokości 50%. Właściciel nieruchomości pokryje więc 50% kosztów demontażu wyrobów z azbestem oraz koszt zamontowania w to miejsce innych materiałów już bez azbestu.

Koszty usuwania wyrobów zawierających azbest najdotkliwiej odczują mieszkańcy budynków indywidualnych, następnie małych kilkurodzinnych. Oferowana pomoc ze strony gminy winna być proporcjonalna do obciążenia mieszkańców.

Szczegółowe zasady pomocy zostaną określone w odrębnym regulaminie. Projekt takiego regulaminu jest załączony do niniejszego programu.

Proponuje się następujące założenia wyjściowe oferowanej pomocy:

- koszt demontażu pokryje właściciel  w wysokości 50%,

- dopłata pokryje koszt demontażu w wysokości 50%,

- dopłata pokryje  koszt transportu i unieszkodliwiania odpadów w wysokości 100% .

Przy takich założeniach wysokość dopłaty do usuniętej Mg (40m2) osiągnie poziom 1300zł.

Zaproponowane dofinansowanie będzie stanowiło element zachęty dla właścicieli nieruchomości a szczególnie dla osób fizycznych do ujawniania faktu posiadania wyrobów zawierających azbest, a ponadto wpłynie na właściwe postępowanie z odpadami azbestowymi oraz przyczyni się do poprawy stanu środowiska i zdrowia mieszkańców Starej Kamienicy.

# Text boxes

Wójt Gminy Stara Kamienica

Komórka d/s Ochrony Środowiska i Rolnictwa

RADA GMINY w zakresie ustanawiania uchwał, przyjmowania regulaminów oraz przyjmowania corocznych sprawozdań z wykonania „Programu”

Właściciele obiektów

Media lokalne

Przedsiębiorstwa

Instytuty naukowe, laboratoria

Organizacje społeczne,  fundacje itp.